danarTi #1

fizioTerapiis aparatura:

- ultramaRali sixSiris aparati 3 zomis kondensatoruli firfitiT

- aparati ultrabgeriTi TerapiisTvis, 2 gadamwodiT

- aparati eleqtroTerapiisTvis, orarxiani

- lazeris aparati orarxiani, 2 gadamwodiT

| saqonlis dasaxeleba (ivseba TiToeul aparatze cal-calke) | aRweriloba | r-ba | momwodeblis monacemebi | SeniSvna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| modeli | qarxnuli dasaxeleba |  |  |  |
| mwarmoebeli qveyana |  |  |  |  |
| mwarmoebeli firma |  |  |  |  |
| mowodebis vada | dRe |  |  |  |
| gadaxdis piroba | % winaswar, %- instalaciis Semdeg |  |  |  |
| garantiis vada | aranakleb 1 wlisa |  |  |  |
| funqcionaluri mdgomareoba | axali |  |  |  |
| fasi | cal-calke TiToeul aparatze |  |  |  |
| minimaluri teqnikuri maxasiaTebeli fizioTerapiis Semdeg aparatze: ultramaRali sixSiris aparati, 3 zomis kondensatoruli firfitiT | გენერატორის სიხშირე 27.12 MHz, ± 0.6% ძაბვა: უწყვეტი ტალღა 400 W, პულსური ტალღა 1000 W (პიკი). პულსის ხანგრძლივობა: ca. 400 μs პულსის განმეორების სიხშირე: 15-200 Hz (მინ. 10 ნაბიჯზე) სიმძლავრე: 230-240 V / 50 Hz ვოლტაჟის მაქსიმალური გადახრა: დაახლ. ± 10% ფირფიტების ზომები: 13სმ, 4.2სმ, 8.5სმ (miuTiTeT Tqvens mier warmodgenili aparaturis teqnikuri monacemebi. aucileblad unda moicavdes minimalur monacemebs). | 2 |  |  |
| minimaluri teqnikuri maxasiaTebeli fizioTerapiis Semdeg aparatze: aparati ultrabgeriTi TerapiisTvis, 2 gadamwodiT | ულტრაბგერის სიხშირე: 1 და 3 MHz ულტრაბგერის ტიპი: განგრძობითი, პულსური პულსის სიხშირე: 100 Hz / 5, 10, 20, 50% შემაერთებლის რ-ბა: მინ. 1 ინტენსივობა: 0-2 W/სმ2, განგრძობითი, 0-3 W/სმ2, პულსი პროგრამული უზრუნველყოფა მინ. 10 ნაკრების თავისუფალი არჩევანით. (miuTiTeT Tqvens mier warmodgenili aparaturis teqnikuri monacemebi. aucileblad unda moicavdes minimalur monacemebs). | 2 |  |  |
| minimaluri teqnikuri maxasiaTebeli fizioTerapiis Semdeg aparatze: aparati eleqtroTerapiisTvis, orarxiani | შესაძლებელი დენი: გალვანიზაცია, ამპლიპულსი, დიადინამიური დენი, სტიმულაცია დენის არხი: მინ. 2, დამოუკიდებელი ვოლტაჟი: 100-240 V ± 10% (50/60 Hz) Max. output current: 3 ,3 A (miuTiTeT Tqvens mier warmodgenili aparaturis teqnikuri monacemebi. aucileblad unda moicavdes minimalur monacemebs). | 2 |  |  |
| minimaluri teqnikuri maxasiaTebeli fizioTerapiis Semdeg aparatze: lazeris aparati orarxiani, 2 gadamwodiT | ელექტროდები: 1 და 3 მეგაჰერცი ვოლტაჟი: 230 Vac 50-60Hz ±15% 115 Vac 50-60Hz ±15% მაქს. ენერგიის მოხმარება: 15 VA LCD ეკრანი ოპერაციული პარამეტრების კონტროლისთვის პროცედურის ხანგრძლივობის პროგრამირების შესაძლებლობა: 60 წუთამდე პულსური დიოდის ლაზერის ტალღის სიგრძე 25, 100, 400mW დიოდისთვის: მინ. 905 nm განგრძობადი დიოდის ლაზერის ტალღის სიგრძე 500 mW დიოდისთვის: 808 nm MPE (Maximum permissible exposure): 5032.06 J . m -2 AEL (Accessible emission limit): 77.1 mW (class 3B limit) Divergence: 107 mrad NOHD (Nominal ocular hazard area) პირდაპირი სხივი: 2.89 meters NOHD გაფანტული სხივი: 0.00 meter პროგრამული პოზიცია: მინ. 50 (miuTiTeT Tqvens mier warmodgenili aparaturis teqnikuri monacemebi. aucileblad unda moicavdes minimalur monacemebs). | 1 |  |  |
| sertificirebuli inJinris arseboba | saxeli, gvari, sasurvelia sertifikatis asli. sakuTari, Tu xelSekruleba gaformebulia sxva firmasTan an inJinerTan |  |  |  |